附表1

2021年秋季重大动物疫病检测试剂、实验室仪器及

应急物资技术规格表

| 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫O型抗体ELISA试剂盒 | 1、用途：检测任何易感动物口蹄疫病毒O型抗体（结构蛋白抗体）。 2、原理：阻断ELISA。 3、产品规格及配置：（1）规格：5块ELISA板/盒；（2）酶标板包被：重组FMDV P13C蛋白包被；（3）酶标抗体：抗VP1蛋白A位点单抗；（4）出厂质控证明/合格证书。 4、操作过程及要求： 阴阳对照和样品进行5倍稀释。室温（25±1.0℃）孵育≤60。洗板。加100μL二抗。室温（25±1.0℃）孵育≤60。洗板。加100μL底物。室温（25±1.0℃）孵育≤15。加50μL终止液。450nm检测。 5、结果评价： 阴性对照平均 OD 值>0.7，阳性对照平均 OD 值<0.25。 S/N 值≤0.60判为阳性；S/N 值＞0.60判为阴性。 6、保存条件：+2℃－+8℃保存。 7、到用户手上有效期：≥6个月。 | 5*96/盒 | 1盒 |
| 口蹄疫A型抗体ELISA试剂盒 | 1、用途：检测任何易感动物口蹄疫病毒A型抗体（结构蛋白抗体）。 2、原理：阻断ELISA。 3、产品规格及配置：（1）规格：5块ELISA板/盒；（2）酶标板包被：重组FMDV P13C蛋白包被；（3）酶标抗体：抗VP1蛋白A位点单抗；（4）出厂质控证明/合格证书。 4、操作过程及要求： 阴阳对照和样品进行5倍稀释。室温（25±1.0℃）孵育≤60。洗板。加100μL二抗。室温（25±1.0℃）孵育≤60。洗板。加100μL底物。室温（25±1.0℃）孵育≤15。加50μL终止液。450nm检测。 5、结果评价： 阴性对照平均 OD 值>0.6，阳性对照平均 OD 值<0.4。 S/N 值≤0.60判为阳性；S/N 值＞0.60判为阴性。 6、保存条件：+2℃－+8℃保存。 7、到用户手上有效期：≥6个月。 | 5*96/盒 | 1盒 |
| 小反刍抗体检测试剂盒 | 用途：检测小反刍兽疫病毒核蛋白的抗体； 原理：竞争ELISA； 产品规格及配置： （1）4×96/盒； 试剂微量滴定板； 已用重组PPR核蛋白（NP)包被酶结合物浓缩液（10X）； 浓缩洗涤液（20X）； 底物溶液终止液（H2SO4 0.5M）； 阴、阳性对照； 样品稀释液； 操作过程及要求 每孔加样品稀释液≤25μL，样品≤25μL，阴阳性各2孔≤25μL，37℃（±3℃）孵育≤45min±4min。洗板。加酶标记结合物≤100μL。21℃（±5℃）孵育≤30min±3min。洗板。加底物≤100μL。21℃（±5℃）孵育≤15min±2min。加终止液≤100uL，450nm检测。 结果评价 （1）成立条件：阴性对照的平均OD大于0.7，阳性对照平均OD值小于阴性对照的30%。 （2）S/N%＝ODsample/ODnc×100%； （3）S/N%≤50%阳性，50%＜S/N%≤60%可疑，S/N%>60%阴性。 6.保存条件：酶结合物、阴阳性对照以及底物溶液必须在5℃（±3℃）下贮存，其它试剂可放置+2℃～+26℃保存。 7.到用户手上有效期：≥8个月。 | 4*96/盒 | 1盒 |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）抗体； 2.原理：ELISA； 3.产品规格及配置： （1）5╳96/盒； （2）包被PRRSV和NHC抗原； （3）洗涤液为10倍浓缩液，其余试剂为即用试剂，不需稀释； （4）底物反应不需H2O2； （5）出厂质控证明/合格证书； 4.操作过程及要求 样品（40倍稀释）≤100μL，阴阳性原液2孔≤100μL，室温孵育≤30min。洗板。加二抗≤100μL。室温孵育≤30min。洗板。加底物≤100μL。室温孵育≤15min。加终止液≤100uL，650nm检测。 5.结果评价 （1）成立条件满足以下条件，该检测结果才能有效。 PRRSV:PCX-NCX>=0.150，NCX<=0.150 NHC：PCX<=0.120，NCX<=0.250 （2）S/P=(样品PRRSV-样品NHC)/(PCX PRRSV-PCX NHC)； （3）结果判定:如果S/P<0.40，判PRRSV抗体阴性。如果S/P>=0.40，判PRRSV抗体阳性。 6.保存条件：+2℃－+8℃保存 7.到用户手上有效期：≥6个月。 8.有进口兽药注册证书。 | 5*96/盒 | 1盒 |
| 禽流感H5亚型Re-12株试验抗原 | 禽流感病毒H5亚型（Re—12株）血凝抑制试验抗原，用于H5亚型（Re—12株）禽流感病原检测。2ml/瓶 1.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 2.试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 禽流感H7亚型Re-3株试验抗原 | 禽流感病毒H7亚型（Re—3株）血凝抑制试验抗原，用于H7亚型（Re—3株）禽流感病原检测。2ml/瓶 1.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于7Log2； 2.试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 新城疫标准抗原 | 新城疫血凝试验抗原，用于鸡新城疫病原检测。 抗原为鸡新城疫病毒La Sota株接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成。抗原效价不低于9Log2； 试剂在2-8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 试验结果阴阳性对照成立； 无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 4.到用户手上有效期≥9个月。 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 禽流感H7亚型Re-3株阳性血清 | 禽流感病毒H7亚型阳性血清（Re—3株），用于血凝抑制试验检测H7亚型（Re—3株）禽流感病毒试验的阳性对照。 2ml/瓶 1.阳性血清系用禽流感病毒灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成。血凝一抑制效价不低于7Log2； 2.试剂在2—8℃保存，有效期不少于1年；在-20℃以下保存，有效期不少于2年； 3.试验结果阴阳性对照成立； 4.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，应符合要求。 | 2ml/瓶 | 1瓶 |
| 布病虎红平板抗原 | 1.主要成分及含量：含灭活的布氏菌菌株。红色均匀悬浮液，久置后，上不曾清，底部有少量红色菌体沉淀。 2.作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 3.规格：15ml/瓶。 4.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期为 12 个月。 5.到用户手上有效期：≥8个月。 | 15ml/瓶 | 2瓶 |
| 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | ▲1、符合农办牧〔2020〕42号文件要求，试剂生产厂商的非洲猪瘟病毒诊断试剂产品必须已经取得农业农村部核发的产品批准文号，并且产品批准文号必须在有效期内，需提供相应的证明材料。 2、荧光PCR变温扩增阶段反应时间≤70分钟。 3、开放性：对设备和耗材没有特殊要求，适用于各种型号荧光PCR仪。 4、合样检测：1个反应，至少可以合并5头份样品进行检测。 5、有效期9个月以上。 | 50头份/盒 | 1盒 |
| 紫外线移动消毒车 | 消毒车适合实验室大空间消毒。 消毒车可移动，方便不同区域的消毒。 3、消毒车可定时，可多角度调节。 | 台 | 1台 |
| 雨衣雨鞋套装 | 1、防雨用具，质量可靠，尺码合适。 | 套 | 20套 |
| 小型医用冰箱 | 用于储存试剂、疫苗、生物制品等。 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃。 直流风机，温度均匀稳定，恒定在2-8℃。 有效容积：100L。 额定电压/频率（V/Hz）：220/50。 功率（W）：135＋20。 7、净重/毛重（kg）：45/49。 | 台 | 1台 |
| 分析天平 | 防静电涂层玻璃防风罩，可以屏蔽外界静电荷的干扰。 不锈钢秤盘，超载保护，防滑、防潮、耐腐蚀、不易生锈。 计算因子，密度直读。 RS232接口，付合GLP标准。 前置式水平仪，双杆杠单体传感器。 左右除皮键，满足不同使用习惯。 7、内校，精密度0.001g，量程220g。 | 台 | 1台 |

附表2

2021年秋季重大动物疫病检测试剂、实验室仪器及

应急物资报价表

供应商（盖章）                                  时间：

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫O型抗体ELISA试剂盒 | 盒 | 1 | 5*96/盒 |  |  |
| 口蹄疫A型抗体ELISA试剂盒 | 盒 | 1 | 5*96/盒 |  |  |
| 法国ID.vet小反刍抗体检测试剂盒 | 盒 | 1 | 4*96/盒 |  |  |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测试剂盒 | 盒 | 1 | 5*96/盒 |  |  |
| 禽流感H5亚型Re-12株试验抗原 | 瓶 | 1 | 2ml/瓶 |  |  |
| 禽流感H7亚型Re-3株试验抗原 | 瓶 | 1 | 2ml/瓶 |  |  |
| 新城疫标准抗原 | 瓶 | 1 | 2ml/瓶 |  |  |
| 禽流感H7亚型Re-3株阳性血清 | 瓶 | 1 | 2ml/瓶 |  |  |
| 布病虎红平板抗原 | 瓶 | 2 | 15ml/瓶 |  |  |
| 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 1 | 50头份/盒 |  |  |
| 紫外线移动消毒车 | 台 | 1 | 台 |  |  |
| 雨衣雨鞋套装 | 套 | 20 | 套 |  |  |
| 小型医用冰箱 | 台 | 1 | 台 |  |  |
| 电子分析天平 | 台 | 1 | 台 |  |  |
| 合计金额（元） |  |